Braille : fiche technique

La cellule braille s’inscrit dans un rectangle de 6 points saillants. Le rectangle est formé de deux colonnes de 3 points. La colonne de gauche est composée, de haut en bas, des points 1, 2 et 3 et celle de droite, des points 4, 5 et 6.

Nombre de combinaisons : 64 dont la cellule sans aucun point pour représenter l’espace entre deux cellules braille

Taille de la cellule braille en hauteur : entre 5 et 5,2 mm

Taille de la cellule braille en largeur : entre 2,5 et 2,6 mm

Épaisseur d’un point braille : 1,2 mm de diamètre

Espace entre deux cellules braille : entre 3,73 et 3,83 mm

Distance recommandée entre deux lignes braille : 5 mm

À noter qu’en braille informatique, la cellule braille possède deux points supplémentaire (points 7 et 8) et ceci afin de pouvoir représenter les 256 signes du Code ASCII. Le point 7 est placé sous le point 3 et le point 8 sous le point 6.

Le point 7 permet de représenter les lettres en majuscule ; le point 8, les accents circonflexes, les trémas et le « œ » ; les points 7 et 8 indiquent au lecteur le ou les caractères sélectionnés.